Wymagania techniczne, technologiczne i jakościowe

- Grafika Reklamowa, przywrócenie pojazdów do barw miejskich

  - Wydruk grafiki ma być wykonany z wykorzystaniem folii samoprzylepnej (przezroczystej i/lub nieprzezroczystej), o rozdzielczości co najmniej 720 DPI, oraz w dowolnej technologii folii one way vision o przepuszczalności światła i przejrzystości druku od strony wnętrza pojazdu minimum 70%. Zabezpieczenie laminatem (płynnym, stałym) również powinno uwzględniać taką przepuszczalność i przejrzystość.

  - Folia samoprzylepna monomeryczna, polimeryczna lub wylewana nie może uszkadzać pojazdu. Zastosowanie folii samoprzylepnej monomerycznej (kalandrowana, winylowa) o parametrach: folia błyszcząca, o grubości 80 - 100 µ, z zastosowaniem kleju trwałego lub usuwalnego w zależności od czasu ekspozycji tak aby folia samoprzylepna nie odklejała się od powierzchni pojazdu.

  - Zastosowanie folii samoprzylepnej polimerycznej i wylewanej - w przypadku powierzchni na przodzie i tyle wagonów według wskazań Zamawiającego.

  - Trwałość folii samoprzylepnej należy dobrać stosownie do planowanego czasu ekspozycji reklamy. Folia samoprzylepna zabezpieczona laminatem płynnym niezależnie od wskazanego przez Zamawiającego okresu ekspozycji reklam. W przypadku reklam długoterminowych (powyżej 3 miesięcy) zastosowanie laminatu stałego według wskazań Zamawiającego, a przypadku reklamy typu full back na tyłach autobusów przy górnej krawędzi okna konieczne jest zastosowanie dodatkowego paska laminatu o szer. 8-10 cm.

  - Folia samoprzylepna musi posiadać parametry techniczne niepowodujące uszkodzeń w powłoce lakierniczej pojazdu przy nakładaniu lub usuwaniu reklamy. Każdorazowo po usuwaniu reklamy z pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do odmalowania  całej powierzchni pojazdu, na której była zamontowana reklama metodą natryskową lub wałkiem. Malowanie pojazdu po usunięciu folii samoprzylepnej z zachowaniem wcześniej ustalonych norm, zgodnie z obowiązującymi  parametrami lakierów do powłok pojazdów.

  - Parametry lakierów dla powłok autobusowych (tzw. barwy miejskie):

biały SIKKENS 494 A3, RAL 90-10

niebieski SIKKENS 476 F5, RAL 50-17

granatowy SIKKENS482 E2, RAL 50-03

  - Parametry lakierów dla powłok tramwajowych (tzw. barwy miejskie):

niebieski RAL 50-17

biały RAL 90-10

szary RAL 70-05

  - Przywrócenie powłoki lakierniczej do stanu pierwotnego na terenie Stacji Obsług Tramwajów i Stacji Obsług Autobusów (SO), powinno odbywać się za pomocą wałka i pędzla, dopuszcza się metodę natryskową po uzgodnieniu szczegółów z kierownikiem SO.

  - W zależności od typu pojazdu, po uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszcza się przywrócenie powłoki lakierniczej do stanu pierwotnego metodą natryskową, przy wykorzystaniu kabiny lakierniczej, dostępnej w Stacji Obsługi i Remontów MPK S.A. w Krakowie oraz we wskazanej na Stacjach Obsługi Autobusów.

- Projekty reklam, siatki/schematy pojazdów, wydruki próbne

  - Projekty reklam mają być sporządzone w wersji elektronicznej w formatach CDR PDF, CDR, TIF lub PSD, w formacie poglądowym JPG, kosztorys w formacie Excel.

  - Wykonawca zobowiązany jest przekazywać na bieżąco wszystkie materiały związane z tworzeniem reklamy w wersji elektronicznej w formatach JPG, PDF, CDR, TIF lub PSD  oraz z całego okresu realizacji zamówienia na zakończenie obowiązywania umowy poprzez umieszczenie na udostępnionym przez Wykonawcę lub Zamawiającego serwerze ftp i w wersji elektronicznej (e-mail). Zamawiający udostępni ftp (miejsce na serwerze) w celu umieszczenia projektów, zdjęć i schematów reklam na/w pojazdach.

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonać schematy pojazdów z naniesionymi wymiarami i przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w umowie, adres ftp Zamawiającego lub na nośniku danych (płyta CD/DVD) w formacie JPG, PDF, CDR.

  - Wydruki próbne reklam (2 szt.) na nośniku typu folia lub fotopapier, o rozdzielczości co najmniej 720 DPI w rozmiarze 140 cm szer. x 50 cm wys.; gramatura 200 g/m2 w przypadku fotopapieru oraz 100 µ – w przypadku folii, mają być dostarczane do Działu Marketingu MPK.

- Dokumentacja zdjęciowa

  - Wykonawca ma wykonywać dokumentacje zdjęciową, w rozdzielczości 640 x 480 pikseli; zdjęcia mają być wyraźne, nieporuszone, obrazujące plakat (naklejkę) i fragment pojazdu – w przypadku reklamy wewnętrznej oraz całego pojazdu – w przypadku reklamy zewnętrznej. Ramka  ze zdjęciem  nie może zajmować więcej niż 30% zdjęcia; zdjęcie plakatu (naklejki) nie powinno  być zasłonięte przez poręcze, uchwyty i inne elementy pojazdu. Ilość wymaganych zdjęć to min. 50% całej ilości montowanych plakatów (naklejek) lub w szczególnych przypadkach 100% montowanych plakatów (naklejek). Ilość wymaganych zdjęć reklamy na pojazdach to 100%. W przypadku reklamy modułowej zdjęcia obrazujące reklamę i część pojazdu z numerem inwentarzowym, a w przypadku reklamy całopojazdowej – kilka zdjęć obrazujących całą reklamę.

  - Zdjęcia mają być przekazane w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w umowie lub na nośniku danych (płyta CD/DVD) lub udostępnione na ftp Zamawiającego lub Wykonawcy w formacie JPG, do 24h od momentu montażu reklam.

- Sposób wykonania reklam na pojazdach

  - Wykonawca przed montażem folii reklamowej zobowiązany jest do przygotowania powierzchni pojazdu, która zostanie zaklejona poprzez odtłuszczenie  tej powierzchni.

  - Wykonawca  zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności wydruku reklamy oraz estetycznego jej zamontowania na pojazd, tj. dobór odpowiedniej metody i sposobu montażu oraz rodzaju folii reklamowej.

    - w przypadku reklam całopojazdowych na wagonach typu NGT6, EU8N, N8 reklama wykonana metodą naklejenia folii samoprzylepnej na całej powierzchni wagonu bez zaklejania szyb, z opcjonalnym uwzględnieniem: nie zaklejania folią części dachowej, przodu, tyłu pojazdu; wykonania przodu i tyłu wagonu metodą malowania wałkiem; wykonania przodu i tyłu wagonu metodą naklejenia folii samoprzylepnej lub wylewanej,

    - w przypadku montażu reklam na powierzchni pojazdów (autobusy i tramwaje) Wykonawca zobowiązany jest do wydruku folii reklamowej w takiej ilości aby była wystarczająca do zaklejenia powierzchni również na zagięciach obudowy pojazdów, tj. miejsca prostopadłe do powierzchni pojazdu,

    - cięcia folii samoprzylepnej muszą być wykonywane równo, szczególnie wokół elementów budowy pojazdów, bez powodowania uszkodzeń powierzchni pojazdów,

    - folia samoprzylepna ma być zamontowana starannie i równo na powierzchni pojazdu bez powstawania pęcherzy powietrza między folią a powierzchnią pojazdu.