WYMAGANIA TECHNICZE I TECHNOLOGICZNE

- Oferowana suwnica pomostowa jednodźwigarowa musi być fabrycznie nowa (rok produkcji 2017), dobrej jakości, nieuszkodzona, nie może posiadać wad ukrytych, musi posiadać parametry zgodne z podanymi poniżej oraz musi być dopuszczona do obrotu handlowego. Suwnica będzie eksploatowana jako druga na istniejącym torowisku. Wymagane jest zastosowanie układu antykolizyjnego

- Zastosowanie: przeznaczona do mechanizacji prac transportowych w halach (obiektach zamkniętych).

- Parametry fizyczne:

  - Wciągnik linowy normalnej zabudowy

  - Udźwig Q= 3 t

  - Rozpiętość L = 14 m

  - Wysokość podnoszenia Hpmax = 6 m

  - Prędkości podnoszenia Vp = 4/1,25 m/min. – dwa biegi

  - Prędkość jazdy wciągnika Vjw = 20/5 m/min. – dwa biegi

  - Prędkość jazdy suwnicy Vjm = 40/10 m/min. – dwa biegi z przemiennikiem częstotliwości

  - Napięcie zasilania U= 400 V/ 50 Hz

  - Napięcie sterowania  Us= 48 V/ 50 Hz

  - Stopień ochrony IP 54

  - GNP suwnicy  A5 (wg FEM 2 mm)

  - Układ antykolizyjny na suwnicy i suwnicy istniejącej na torowisku

  - Sterowanie zdalne radiowe kasetowe oraz zamiennie za pomocą kasety sterowniczej przesuwnej wzdłuż mostu suwnicy

- Cechy charakterystyczne:

  - Ogranicznik udźwigu

  - Wyłączniki krańcowe we wszystkich mechanizmach

  - Wyłącznik dwustrefowy w mechanizmie jazdy suwnicy (dodatkowa funkcja zwolnienia przy dojeździe do odboju)

  - Podwójny wyłącznik krańcowy w kierunku podnoszenia

  - Termostaty zabezpieczające uzwojenia silników jazdy suwnicy i podnoszenia

  - Dźwignie do ręcznego zwalniania hamulców w mechanizmie jazdy suwnicy

  - Falownik w mechanizmie jazdy suwnicy

  - Hamulce tarczowe we wszystkich mechanizmach

  - Lina z rdzeniem elastycznym

  - Sterowanie radiowe kasetowe