Kraków, dnia  10.04.2017 r.

Znak sprawy: FZ-281-58/17

LZ/ZP/1226/17

Strona internetowa Zamawiającego,

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: „Remont budynku dawnego pogotowania technicznego dla potrzeb napraw blacharskich autobusów, remont dachu hali NB wraz z remontem instalacji odgromowej, remontem placu postojowego i dróg wewnętrznych w Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce”, prowadzonego w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”, znak sprawy: FZ-281-58/17

W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie wyjaśnia:

PYTANIE  1

Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający nie dysponuje zestawieniem projektowym stolarki. Stolarka podlega wymianie w trakcie prowadzenia prac remontowo – budowlanych z drewnianej lub stalowej na aluminiową. Zamawiający wyjaśnia, że:

        - w poz. 1.2.12 przedmiaru robót należy wycenić dwa  zgodnie z przedmiarem zestawy o wym. dł. 15,0m x wys. 1,5 m. W każdym zestawie należy symetrycznie zamontować po trzy okna rozwieralno – uchylne szer. 0,9 m. Pozostałe okna również symetrycznie rozmieszczone  - stałe, całość ciepłe aluminium, kolor RAL.

        - w poz. 1.2.13 należy wycenić  zgodnie z przedmiarem trzy szt. drzwi Alu. Profil  ciepły jednoskrzydłowe o wym. 1,2x2,1 wraz z akcesoriami opisanymi w przedmiarze, szyby bezpieczne

        - w poz. 1.2.14 należy wycenić zgodnie z przedmiarem drzwi Alu. Dwuskrzydłowe wraz 
z akcesoriami, szkło bezpieczne o wym. 1,5x2,0 , przeszklenie od klamek w górę

        - w poz. 1.2.15 należy wycenić zgodnie z przedmiarem okna Alu o wym. 1,50x1,2 w ilości 4 szt. – rozwieralno uchylne dwuskrzydłowe

        - w poz. 1.2.16 należy wycenić zgodnie z przedmiarem  okna Alu jednoskrzydłowe rozwieralno uchylne o wym. 0,9x0,7 w ilości 3 szt.

        - w poz. 1.3.28 należy wycenić zgodnie z przedmiarem drzwi stalowe fabrycznie wykończone z akcesoriami o wym. 1,20 szer x 2,10 wys. W ilości 5 szt. – kolor  RAL,  bez przeszkleń, profil ciepły,

        - w poz. 1.3.29 należy wycenić zgodnie z przedmiarem drzwi Alu. Jednoskrzydłowe – łazienkowe z kratką i akcesoriami bez przeszkleń o wym. 1,2x2,1 w ilości 3 szt. Kolor RAL.

PYTANIE  2

Proszę o informację, czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego sprężonego powietrza - wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat instalacji gazów medycznych, w tym instalacji tlenu i dwutlenku węgla wraz z montażem sprężarki powietrza?

ODPOWIEDŹ 2

Tak. Zakres prac związanych ze sprężonym powietrzem obejmuje także wykonanie instalacji gazów medycznych, w tym instalacji tlenu i dwutlenku węgla wraz  z montażem sprężarki powietrza.

PYTANIE  3

(…) czy państwo jesteście wstanie udostępnić przedmiar robót który był wygenerowany z programu kosztorysowego w wersji ,pdf”  bo na stronie jest on zamieszczony w wersji exel gdyż posiadając program kosztorysowy nie mogę waszego przedmiaru w wersji exel importować do programu kosztorysowego

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający nie udostępni przedmiaru robót w innym formacie niż .xls. Przedmiar robót został opracowany w programie Microsoft Excel.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: FZ-281-58/17.

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x LZ/aa