Kraków, dnia ………10.2019 r.

Znak sprawy: LP.281.136.2019

L. dz.: LP/…………/2019

Wykonawcy

strona internetowa www.mpk.krakow.pl,

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia pn: „Dostawa 50 sztuk fabrycznie nowych przegubowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, znak sprawy LP.281.136.2019.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PAKIET 2

W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie wyjaśnia:

Pytanie 1

W punkcie IV ppkt 1. załącznika nr 1a do SiWZ „Wymagania_systemy_informatyczne_dla
_autobusu_przegubowego_elektrycznego”, Zamawiający opisuje wymagania dotyczące
tablicy elektronicznej przedniej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie tablicy o minimalnym obszarze wyświetlania: 240x1800 mm przy zachowaniu minimalnej rozdzielczości oraz rozstawie punktów świetlnych mieszczących się w wymaganym zakresie?

Odpowiedź 1 ZMIANA

Pkt IV.1.b) ii załącznika nr 1a do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wymiary tablicy: minimalne wymiary obszaru wyświetlania: 240x1800 mm, min. 24 x 192 punktów świetlnych w rozstawieniu od 5 do 10 mm.

Pytanie 2

W punkcie IV ppkt 2. załącznika nr 1a do SiWZ „Wymagania_systemy_informatyczne_dla
_autobusu_przegubowego_elektrycznego”, Zamawiający opisuje wymagania dotyczące
tablicy elektronicznej bocznej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie tablicy o minimalnym obszarze wyświetlania: 180x1120 mm przy zachowaniu minimalnej rozdzielczości oraz rozstawie punktów świetlnych mieszczących się w wymaganym zakresie?

Odpowiedź 2 WYJAŚNIENIE

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Zapis zgodny z odpowiedzią na pytanie 9 WYJAŚNIENIA 
I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAKIET 1.

Pytanie 3

W punkcie IV ppkt 3. załącznika nr 1a do SiWZ „Wymagania_systemy_informatyczne_dla
_autobusu_przegubowego_elektrycznego”, Zamawiający opisuje wymagania dotyczące
tablicy elektronicznej tylnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie tablicy o minimalnym obszarze wyświetlania: 240x380 mm przy zachowaniu minimalnej rozdzielczości oraz rozstawie punktów świetlnych mieszczących się w wymaganym zakresie?

Odpowiedź 3 WYJAŚNIENIE

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Zapis zgodny z odpowiedzią na pytanie 10 WYJAŚNIENIA 
I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAKIET 1.

Pytanie 4

W punkcie II ppkt 8.załącznika nr 1a do SiWZ „Wymagania_systemy_informatyczne_dla
_autobusu_przegubowego_elektrycznego”, Zamawiający opisuje wymagania dotyczące
komputera pokładowego systemu informacji, w tym zarządzanie urządzeniami pokładowymi
mi.in. „obsługa tablic liniowych zewnętrznych oraz obsługa tablic LCD”. Zamawiający nie
określił wprost w jaki sposób komputer pokładowy ma się komunikować z wymienionymi
tablicami, natomiast w punkcie II ppkt 11. Zamawiający oczekuje żeby komputer pokładowy
zapewniał wsparcie protokołów SOAP oraz VDV300 (IBIS oraz Ethernet).
Czy to oznacza że Wykonawca może dowolnie zastosować jeden z wymienionych protokołów
komunikacyjnych? Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących komunikacji
poszczególnych elementów systemu informacji pasażerskiej.

Odpowiedź 4 ZMIANA

Zamawiający przewidział wykorzystanie protokołu SOAP zgodnie z pkt V.1.e) oraz zgodnie z pkt. V.2.d) załącznika nr 1a do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający dodaje w załączniku nr 1a do SIWZ pkt IV. 4., który otrzymuje brzmienie:

Dane do prawidłowej prezentacji informacji pasażerskiej na wszystkich tablicach zewnętrznych muszą być uzupełniane wykorzystując protokół VDV300 używany obecnie w eksploatowanych pojazdach Zamawiającego.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: LP.281.136.2019.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1 x strona internetowa

1 x aa