## Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: LZ–281–140/17

Wymagania techniczne i technologiczne

- Wymagania dla płynu Adblue

  - Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi norm: ISO-22241-1, ISO-22241-2, ISO/DIS 22241-3 lub DIN 70070.

  - W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy norm i przepisów określonych w punkcie 1 oferowany płyn musi być zgodny ze zmienionymi normami i przepisami.

  - Przedmiot zamówienia ma być przeznaczony do silników ZS z systemami SCR

- Wymagania dla zbiorników na płyn Adblue

  - Zbiorniki (zwane również: urządzeniami) mają być wyposażone w:

      - zdejmowany dach

      - kanał do odprowadzania wody opadowej

      - pompy samozasysające

      - system wentylacyjny do chłodzenia/grzania

      - telemetryczny system pomiaru poziomu płynu AdBlue w zbiorniku

      - wyświetlacz ilości wydanego płynu

      - pistolet nalewczy ze stali nierdzewnej z automatyczną funkcją blokady przed przepełnieniem

      - drzwiczki zabezpieczające wąż i pistolet przed zamarznięciem

      - dwa zbiorniki wewnętrzne o pojemności 3 000 l każdy

      - wskaźnik stanu bieżącego płynu AdBlue w zbiorniku lub możliwość przekazywania przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego informacji o stanie ilościowym zbiornika Zamawiającego.

  - Zasilanie: 1 x 230 VAC - prąd przemienny, +/- 10%, 50Hz

  - Wymiary: 2500x1220x3460mm (wysokość x szerokość x głębokość)

  - Wydajność: prędkość wydawania 30 l/min, maksymalne ciśnienie podawania - 3 bar, grzałka wewnętrzna 450 W

  - Urządzenia mają spełniać warunki eksploatacji w strefie zagrożenia wybuchem,

  - Urządzenia mają działać bezawaryjnie w temperaturach otoczenia od (-20o C) do (+40o C),