## ZMIENIONY (2)								Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: LZ–281–150/17

Wymagania techniczne i technologiczne

Wykonawca musi zapewnić możliwość przepompowywania olejów do zbiorników posiadanych przez MPK S.A. dot. zad. 1-5

Zadanie nr 1 - olej silnikowy typu SHPD

- Olej ma być przeznaczony do stosowania w wysokoprężnych silnikach autobusowych spełniających normy emisji EURO-1, EURO-2, EURO-3, eksploatowanych w trudnych  warunkach komunikacji miejskiej Krakowa.

- Wymagania jakościowe:

  - klasa lepkości SAE 15W-40;

  - spełnienie norm jakościowych: klasy CI-4/SL ACEA E 7 lub API: CH-4, ACEA: E5,olej typu SHPD;

  - posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań kwalifikacyjnych producentów silników MAN 3275 oraz MB 228.3 lub MAN 3275-1 oraz MB 228.3;

- Warunki dostawy: opakowania jednorazowe (beczki metalowe) około 200 l (Wykonawca musi zapewnić możliwość dostawy w pojemnikach zwrotnych około 1 000 l). Zamawiający przewiduje dostawy oleju silnikowego – ok. 50 % zamówienia w opakowaniach 200 l  i ok. 50 % w opakowaniach 1000 l.

- Inne wymagania:

  - przedmiot zamówienia musi być oznakowany i pakowany wg rozporządzenia CLP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.w sprawie klasyfikacji, oznakowania o pakowania substancji i mieszanin, zmieniające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008r.).

  - Wraz z każdą dostawą olejów Wykonawca dostarczy atest – świadectwo jakości.

Zadanie nr 2 - olej silnikowy

- Olej ma być przeznaczony do stosowania w wysokoprężnych silnikach autobusowych spełniających normy emisji EURO-4, EURO-5 EEV, EURO-6 eksploatowanych w trudnych warunkach komunikacji miejskiej Krakowa.

- Wymagania jakościowe:

  - klasa lepkości SAE 10W-40;

  - spełnienie norm jakościowych: API: CI-4, ACEA: E6;

  - posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań kwalifikacyjnych producentów silników  MB 228.51

- Warunki dostawy: opakowania jednorazowe około 200 l (beczki metalowe)

- Inne wymagania:

  - przedmiot zamówienia musi być oznakowany i pakowany wg rozporządzenia CLP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.w sprawie klasyfikacji, oznakowania o pakowania substancji i mieszanin, zmieniające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008r.).

  - Wraz z każdą dostawą olejów Wykonawca dostarczy atest – świadectwo jakości.

Zadanie nr 3 – olej do automatycznych skrzyń biegów

- Olej ma być przeznaczony do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów ZF i Voith eksploatowanych w trudnych warunkach komunikacji miejskiej Krakowa.

- Wymagania jakościowe:

  - spełnienie norm jakościowych GM Dextron II D;

  - posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań kwalifikacyjnych producentów skrzyń biegów: jednej z podgrup ZF TE-ML14, Voith H55.633544 lub nowszą;

- Warunki dostawy: opakowania jednorazowe około 200 l (beczki metalowe)

- Inne wymagania:

  - przedmiot zamówienia musi być oznakowany i pakowany wg rozporządzenia CLP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.w sprawie klasyfikacji, oznakowania o pakowania substancji i mieszanin, zmieniające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008r.).

  - Wraz z każdą dostawą olejów Wykonawca dostarczy atest – świadectwo jakości.

Zadanie nr 4 - olej przekładniowy API GL-4

- Olej ma być przeznaczony do stosowania w przekładniach tramwajowych eksploatowanych 
w trudnych warunkach komunikacji miejskiej Krakowa.

- Wymagania jakościowe:

  - klasa lepkości 80W-90;

  - spełnienie norm jakościowych API GL-4

- Warunki dostawy: opakowania jednorazowe (beczki metalowe) około 200 l.

- Inne wymagania:

  - przedmiot zamówienia musi być oznakowany i pakowany wg rozporządzenia CLP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.w sprawie klasyfikacji, oznakowania o pakowania substancji i mieszanin, zmieniające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008r.).

  - Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do aktualizacji Kart Charakterystyki  w przypadku ukazania się ich nowych wydań.

  - Wraz z każdą dostawą olejów Wykonawca dostarczy atest – świadectwo jakości

Zadanie nr 5 - olej przekładniowy API GL-5

- Olej ma być przeznaczony do stosowania w mostach napędowych i mechanicznych  skrzyniach biegów autobusów miejskich posiadanych przez Zamawiającego, eksploatowanych w trudnych warunkach komunikacji miejskiej Krakowa.

- Wymagania jakościowe:

  - klasa lepkości 80W-90;

  - spełnienie norm jakościowych API GL-5

  - spełnienie wymagań ZF –TE-ML -05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A

- Warunki dostawy: opakowania jednorazowe około 200 l  (beczki metalowe)

- Inne wymagania:

  - przedmiot zamówienia musi być oznakowany i pakowany wg rozporządzenia CLP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.w sprawie klasyfikacji, oznakowania o pakowania substancji i mieszanin, zmieniające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008r.).

  - Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do aktualizacji Kart Charakterystyki  w przypadku ukazania się ich nowych wydań.

  - Wraz z każdą dostawą olejów Wykonawca dostarczy atest – świadectwo jakości

Zadanie nr 6 - olej przekładniowy ZF ECOFLUID A LIFE

- Warunki dostawy: opakowania jednorazowe około 200 l  (beczki metalowe)

- Inne wymagania:

- przedmiot zamówienia musi być oznakowany i pakowany wg rozporządzenia CLP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.w sprawie klasyfikacji, oznakowania o pakowania substancji i mieszanin, zmieniające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008r.).

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do aktualizacji Kart Charakterystyki  w przypadku ukazania się ich nowych wydań.