## Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: LZ–281–151/17

Wymagania techniczne i technologiczne

1. Wymagania ogólne - dotyczy Zadania nr 1, Zadania nr 2, Zadania 3

- Wykonawca musi zapewnić możliwość przepompowywania płynów technologicznych do zbiorników posiadanych przez MPK S.A.

- płyny nie mogą wywierać szkodliwego wpływu na węże gumowe i silikonowe oraz uszczelki;

- temperatura krystalizacji płynów – poniżej minus 35º C;

- płyny mają być wykonane na bazie glikolu etylenowego;

- płyny nie mogą uszkadzać powłok lakierniczych;

- płyny i koncentraty płynów muszą pochodzić z bieżącej produkcji, tj. do sześciu miesięcy od daty produkcji;

- płyny muszą być dopuszczone do obrotu handlowego w Polsce i UE;

- płyny i koncentraty płynów będą dostarczane w opakowaniach właściwych dla danego rodzaju;

- zamówienia będą składane indywidualnie bez minimum logistycznego

2. Wymagania szczegółowe dla poszczególnych zadań

- płyny z pozycji nr 1 w Zadaniu nr 1 oraz w Zadaniu nr 2 muszą być dostarczane w pojemnikach 1000-litrowych lub w beczkach metalowych o pojemności 200 - 210 litrów;

- koncentraty płynów z pozycji nr 2 w Zadaniu nr 1 oraz w Zadaniu nr 2 muszą być dostarczane w opakowaniach o pojemności 4 - 5 litrów;

- płyny z zadania nr 3 muszą być dostarczane w  beczkach metalowych o pojemności 200 - 210 litrów;