Kraków, dnia   03.11.2017 r.

Znak sprawy: LZ-281-172/17

LZ/ZP/3839/17

Strona internetowa Zamawiającego,

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia pn: „Dostawa i montaż suwnicy pomostowej natorowej Q=1,5 t dla potrzeb Stacji Obsługi i Remontów MPK S.A w Krakowie”, prowadzonego w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”, znak sprawy: LZ-281-172/17

W związku z zapytaniami dotyczącym zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie wyjaśnia:

Pytanie 1

Z przedstawionych materiałów wynika, że hala, w której ma być zabudowana suwnica ma wysokość 5,6 m. SIWZ określa wysokość podnoszenia na 5 m i zastosowanie wciągnika normalnej zabudowy.

Przy takim wciągniku uzyskanie wysokości podnoszenia jest niemożliwe ze względu gabaryty wciągnika. Czy w takiej sytuacji należy w ofercie przewidzieć wysokość podnoszenia wynikowo , czy też należy dla uzyskania oczekiwanej wysokości podnoszenia 5m przewidzieć zastosowanie wciągnika skróconej zabudowy?

Odpowiedź 1 – WYJAŚNIENIE

Zgodnie z pkt. 4.1.d) załącznika nr 1 do SIWZ (wymagania techniczne i technologiczne) wysokość podnoszenia to około 5 m. Przed opracowaniem dokumentacji konstrukcyjnej suwnicy Wykonawca powinien sprawdzić wymiary rzeczywiste w miejscu przewidywanego posadowienia suwnicy.

W związku z faktem, iż wysokość podnoszenia określona jest na około 5m, będzie to wynikowa wysokość podnoszenia z zastosowaniem wciągnika linowego normalnej budowy.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: LZ-281-172/17.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1 x adresat

1 x aa