WYMAGANIA TECHNICZE I TECHNOLOGICZNE

- Oferowana suwnica pomostowa natorowa Q=1,5 t wraz z estakadą musi być fabrycznie nowa (rok produkcji nie wcześniej 2017), nie może posiadać wad ukrytych, musi posiadać parametry zgodne z podanymi poniżej oraz musi być dopuszczona do obrotu handlowego. Zastosowanie: przeznaczona do mechanizacji prac transportowych w halach (obiektach zamkniętych).

- Parametry fizyczne suwnicy:

  - suwnica powinna być wyposażona w:

    - wciągnik linowy normalnej budowy

    - ogranicznik udźwigu

    - wyłącznik dwustrefowy w mechanizmie jazdy suwnicy (dodatkowa funkcja zwolnienia przy dojeździe do odboju)

    - podwójny wyłącznik krańcowy w kierunku podnoszenia

    - termostaty zabezpieczające uzwojenie silników jazdy suwnicy i podnoszenia

    - dźwignie do ręcznego zwalniania hamulców w mechanizmie jazdy suwnicy

    - falownik w mechanizmie jazdy suwnicy

    - hamulce tarczowe we wszystkich mechanizmach

    - sterowanie radiowe kasetowe

- Opis estakady

  - estakada powinna

    - być wykonana na :

      - 4 słupach przykręconych do posadzki (2 słupy na jeden tor)

      - 2 belkach wraz z torami jezdnymi i odbojami

    - być zabezpieczona antykorozyjne

- Cechy charakterystyczne:

  - Suwnica pomostowa natorowa wyposażona w:

    - wciągnik linowy normalnej budowy

    - udźwig Q 1,5 t

    - rozpiętość ok. 8,6m (konieczność sprawdzenia wymiarów zgodnie z pkt. I.5 SIWZ)

    - wysokość podnoszenia ok. 5m (konieczność sprawdzenia wymiarów zgodnie z pkt. I.5 SIWZ)

    - prędkość podnoszenia Vp4/1,25 m/min dwa biegi

    - prędkość jazdy wciągnika 20/5m/min dwa biegi

    - prędkość jazdy suwnicy 30/7,5 m/min dwa biegi (z przemiennikiem częstotliwości)

    - napięcie sterowania Us 48V (50Hz)

    - napięcie zasilania 400V (50Hz)

    - stopień ochrony IP 54

    - GNP suwnicy A5 (wg FEM 2m)

    - praca w hali

    - sterowanie zdalne radiowe kasetowe oraz zamiennie za pomocą kasety sterowniczej przesuwnej wzdłuż mostu suwnicy

    - sterowanie radiowe zasilane ogniwami typu AA

    - ręczne zwalnianie hamulców mechanizmu jazdy suwnicy

    - żeliwny układacz liny