OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# WYMAGANIA OGÓLNE

- Przedmiotem Zamówienia jest:

  - dostarczenie licencji bezterminowych dostępowych „per user” w ilości 800 szt. do środowiska Zamawiającego (o którym mowa w pkt. 2 poniżej). Wykonawca jest zobowiązany do rejestracji tych licencji  na Zamawiającego u producenta licencji.

  - dostarczenie serwera zgodnie ze specyfikacją w pkt. III poniżej oraz dopełnienie wszelkich czynności w celu zapewnienia w dni robocze 3-letniego wsparcia producenta serwera z czasem reakcji w miejscu instalacji serwera w następnym dniu roboczym

- Zamawiajacy posiada środowisko oparte na Microsoft Windows 2016 serwer Standard, które potrzebuje rozbudować.

- Rozwiązanie do zdalnego zarządzania musi umożliwiać monitorowanie parametrów serwera, w tym możliwość podglądu stanu konsoli serwera w trybie graficznym

- Serwer musi:

  - być kompatybilny z obudową blade HPE C7000, którą posiada Zamawiajacy,

  - mieć możliwość zarządzania systemem HP Onboard Administrator.

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE LICENCJI

- Licencja : User Cal Microsoft Windows Server 2016 w ilości 800 sztuk lub równoważne

| Nazwa licencji | Opis równoważności */ |
| --- | --- |
| User Cal Microsoft Windows Server 2016 lub równoważne | licencja dostępowa dla użytkownika umożliwiająca podłączenie i wykorzystanie wszystkich dostępnych funkcjonalności serwera Microsoft Windows Server 2016 typu User cal |

*/ w przypadku oferowania licencji równoważnych – Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu oferty nazwy i producenta licencji

- Dostarczone przez Wykonawcę licencje musza pochodzić z legalnych źródeł.

- W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w działaniu środowiska sprzętowo – programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszelkie koszty   związane z przywróceniem infrastruktury sprzętowo – programowej do stanu sprzed instalacji oprogramowania oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działalnie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego, również po odinstalowaniu oprogramowani równoważnego.

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SERWERA

- Ilość/ Specyfikacja poszczególnych podzespołów wchodzących w skład serwera

| l.p. | Ilość wymagana przez Zamawiającego | Numer katalogowy | Nazwa | Opis równoważności */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. 1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 |
|  | 1 | 863442-B21 | HPE BL460c Gen10 10Gb/20Gb FLB CTO Blade lub równoważne | Obudowa: typu Blade Płyta główna - Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów dwudziestosześcio rdzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym Chipset - Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych Minimum dwa sloty roszerzeń x16 PCIe 3.0. |
|  | 1 | 872012-L21 | HPE BL460c Gen10 Xeon-S 4110 FIO Kit lub równoważne | Procesor - zainstalowane dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem. Zaoferowane Procesory musza być najnowszymi które są dostępne na rynku, o minimalnej częstotliwości taktowania 2,1GHz Elementy muszą być fabrycznie zmontowane przez producenta |
|  | 1 | 872012-B21 | HPE BL460c Gen10 Xeon-S 4110 Kit lub równoważne |  |
|  | 1 | 872012-B21 0D1 | Factory integrated |  |
|  | 8 | 815100-B21 | HPE 32GB 2Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit lub równoważne | RAM – minimum 256GB DDR4 RDIMM 2666MHz lub wydajniejsze. Pojemność zastosowanych kości pamięci RAM minimum 32 GB. Minimum 16 slotów do montażu pamięci RAM. Elementy muszą być fabrycznie zmontowane przez producenta |
|  | 8 | 815100-B21 0D1 | Factory integrated |  |
|  | 2 | 785069-B21 | HPE 900GB SAS 10K SFF SC HDD lub równoważne | Dyski twarde: - możliwość instalacji dysków 2,5”. - zainstalowane dwa dyski minimum 900GB, 12G SAS 10K RPM, Elementy muszą być fabrycznie zmontowane przez producenta |
|  | 2 | 785069-B21 0D1 | Factory integrated |  |
|  | 1 | 766491-B21 | HPE FlexFabric 10Gb 2P 536FLB FIO Adptr lub równoważne | Interfejsy sieciowe: minimum dwa porty konwergentne 10Gbp, |
|  | 1 | 804367-B21 | HPE Smart Array P204i-b SR Gen10 Ctrlr lub równoważne | Sprzętowy kontroler RAID – SAS 12Gb, 1GB NVRAM. |
|  | 1 | 804367-B21 0D1 | Factory integrated | Elementy poz. 9,10 muszą być fabrycznie zmontowane przez producenta |
|  | 1 | 710608-B21 | HPE QMH2672 16Gb FC HBA lub równoważne | Interfejsy sieciowe: minimum dwa porty Fibre Channel 16Gbp |
|  | 1 | 710608-B21 0D1 | Factory integrated | Elementy poz. 12 muszą być fabrycznie zmontowane przez producenta |
|  | 1 | 875238-B21 | HPE 12W BL Smart Storage Battery lub równoważne | Sprzętowy kontroler RAID – SAS 12Gb, 1GB NVRAM. |
|  | 1 | 875238-B21 0D1 | Factory integrated | Elementy poz. 14 muszą być fabrycznie zmontowane przez producenta |
|  | 1 | H7J32A3 | HPE 3Y Foundation Care NBD Service lub równoważne | Oferowane urządzenie powinno być objęte 3-letnim wsparciem producenta sprzętu w dni robocze, czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu Następny Dzień Roboczy. |
|  | 1 | H7J32A3 W4C | HPE BL460c Gen10 Support lub równoważne |  |

*/ w przypadku oferowania serwera równoważnego – Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu oferty  numerów katalogowych i nazw handlowych  podzespołów oferowanego serwera