SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY OFEROWANEJ suwnicy

Parametry techniczne suwnicy pomostowej natorowej Q=1,5 t wraz z estakadą.

| Lp. | DANE TECHNICZNE SUWNICY |
| --- | --- |
|  | WYMAGANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ZAMAWIAJĄCEGO | Potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego |
|  | kol. 1 | kol. 2 |
|  | Urządzenie nowe, rok produkcji | Nie wcześniej niż 2018 | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Zastosowanie: suwnica jest przeznaczona do mechanizacji prac transportowych w halach (obiektach zamkniętych) | spełnia/ nie spełnia * |
| WYPOSAŻENIE / cechy charakterystyczne suwnicy i estakady |
|  | Suwnica jest wyposażona w wciągnik linowy normalnej budowy | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Suwnica jest wyposażona w ogranicznik udźwigu | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Suwnica jest wyposażona w wyłącznik dwustrefowy w mechanizmie jazdy suwnicy (dodatkowa funkcja zwolnienia przy dojeździe do odboju) | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Suwnica jest wyposażona w podwójny wyłącznik krańcowy w kierunku podnoszenia | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Suwnica jest wyposażona w termostaty zabezpieczające uzwojenie silników jazdy suwnicy i podnoszenia | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Suwnica jest wyposażona w dźwignie do ręcznego zwalniania hamulców w mechanizmie jazdy suwnicy | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Suwnica jest wyposażona w falownik w mechanizmie jazdy suwnicy | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Suwnica jest wyposażona w hamulce tarczowe we wszystkich mechanizmach | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Udźwig suwnicy Q 1,5 t | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Prędkość podnoszenia Vp4/1,25 m/min dwa biegi | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Prędkość jazdy wciągnika 20/5m/min dwa biegi | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Prędkość jazdy suwnicy 30/7,5 m/min dwa biegi (z przemiennikiem częstotliwości) | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Napięcie sterowania Us 48V (50Hz) | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Napięcie zasilania 400V (50Hz) | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Stopień ochrony IP 54 | spełnia/ nie spełnia * |
|  | GNP suwnicy A5 (wg FEM 2m) | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Sterowanie zdalne radiowe kasetowe (pilot – 2 szt.) oraz zamiennie za pomocą kasety sterowniczej przesuwnej wzdłuż mostu suwnicy | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Sterowanie radiowe zasilane ogniwami typu AA | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Ręczne zwalnianie hamulców mechanizmu jazdy suwnicy | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Żeliwny układacz liny | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Estakada jest wykonana na 4 słupach przykręcanych do posadzki (2 słupy na jeden tor), na 2 belkach z torami jazdy i odbojami | spełnia/ nie spełnia * |
|  | Estakada jest zabezpieczona antykorozyjnie | spełnia/ nie spełnia * |

*/ UWAGA: uzupełnia Wykonawca, niepotrzebne skreślić

................., dnia .....................		.....................................................................

podpis upełnomocnionego (-ych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy