Kraków, dnia …...06.2019 r.

Znak sprawy: LZ-281-54/18

L. dz.: LP/…………/2019

Wykonawcy

strona internetowa www.mpk.krakow.pl,

Dotyczy postępowania o zawarcie umowy ramowej w celu udzielenia zamówienia pn: „Zakup 60 sztuk niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, znak sprawy LZ-281-54/18.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PAKIET 3

W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie wyjaśnia:

Pytanie 1

Załącznik nr 1 do SIWZ - STT Rozdział XIII; SIWZ Rozdział XII; załącznik nr 19 do SIWZ.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ p. 3 rozdziału XIII STT:

Wymagane są wózki obrotowe, np. z czopem skrętu lub łożyskiem skrętu oraz posiadające belkę bujakową. Wózek uznaje się za obrotowy, gdy posiada możliwość nieograniczonego przez pudło obrotu, względem  nadwozia  w  zakresie  kątowym  wynikającym  z przejazdu  przez  łuki  poziome o promieniach od minimalnego (18 m) do maksymalnego.

Jednocześnie, w rozdziale XII SIWZ Zamawiający zapisał, że przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryterium VIII. Parametry techniczne

Ppkt. 1) Wózki jezdne:  Wwózki - 10%

  - Obrotowe, z czopem skrętu, posiadające  belkę bujakową -  10   %.

  - Obrotowe, z łożyskiem skrętu, posiadające belkę bujakową - 5 %

  - Wózki jezdne inne niż określone w pkt. A i B - 0% .

Natomiast w załączniku nr 19 do SIWZ w punkcie 6 wskazano parametry techniczne podlegające ocenie w kryterium oceny ofert:

| Parametry techniczne dotyczą każdego oferowanego wagonu. |
| --- |
| 6 | Wózki jezdne: |
|  | Obrotowe, z czopem skrętu | TAK/NIE |
|  | Obrotowe, z łożyskiem skrętu | TAK/NIE |

Biorąc pod uwagę przywołane powyżej postanowienia SIWZ i załączników do niej, zwracamy uwagę na brak spójności w wymaganiach Zamawiającego. Wymaganie Zamawiającego dotyczące zastosowania wózków obrotowych nie zostało odzwierciedlone w kryteriach oceny ofert. W związku z tym wnosimy o dokonanie następujących zmian:

- w SIWZ rozdział XII pkt 12 ppkt Vlll.1) lit. C w następujący sposób:

Obrotowe wózki jezdne inne niż określone w pkt. A i B - 0%

- w załączniku nr 19 do SIWZ (Zestawienie parametrów podlegających ocenie w kryterium oceny ofert) w tabeli w poz. 6 w następujący sposób:

| Parametry techniczne dotyczą każdego oferowanego wagonu. |
| --- |
| 6 | Wózki jezdne: |
|  | A Obrotowe, z czopem skrętu, posiadające belkę bujakową | TAK/NIE |
|  | B. Obrotowe, z łożyskiem skrętu, posiadające belkę bujakową | TAK/NIE |
|  | Obrotowe inne niż określone w punktach A i B | TAK/NIE |

Odpowiedź 1  ZMIANA

Zaoferowanie wózków innych niż obrotowe stanowi niezgodność z pkt XIII w STT

Zmianie ulega w SIWZ rozdział XII pkt 12 ppkt Vlll.1) lit. C w następujący sposób:

Obrotowe wózki jezdne inne niż określone w pkt. A i B - 0%

Jednocześnie pkt 6 załącznika nr 19 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

| Parametry techniczne dotyczą każdego oferowanego wagonu. |
| --- |
| Wózki jezdne: |
| Obrotowe, z czopem skrętu, posiadające belkę bujakową | TAK/NIE |
| Obrotowe, z łożyskiem skrętu, posiadające belkę bujakową | TAK/NIE |
| Obrotowe, inne niż określone w SIWZ rozdział XII pkt 12 ppkt Vlll.1) lit. A i B | TAK/NIE |

Zmieniony załącznik nr 19 do SIWZ stanowi podstawę do przygotowania oferty, przy czym 
w przypadku zastosowania niezmienionego wzoru zestawienia oraz wskazania odpowiedzi NIE 
w zakresie wiersza 1 i wiersza 2 ww. tabeli, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje wózki jezdne obrotowe, inne niż określone w SIWZ rozdział XII pkt 12 ppkt Vlll.1) lit. A i B i przyzna wartość 0% w tym kryterium.

Pytanie 2

SIWZ, Rozdział XIII oraz załącznik nr 1a do umowy ramowej- umowa realizacyjna,§ 7

Wnosimy o zmniejszenie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5 % ceny całkowitej wagonów objętych daną umową realizacyjną. Zabezpieczenie na obecnym poziomie wygeneruje wysoki dodatkowy koszt jego pozyskania i utrzymania, który znajdzie odzwierciedlenie w cenie ofertowej.

Odpowiedź 2 WYJAŚNIENIE

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy realizacyjnej pozostaje bez zmian.

Pytanie 3

Załącznik nr 1a do umowy ramowej -  umowa realizacyjna, § 16 ust. 9

Wnosimy o wyrażenie zgody na przelew wierzytelności z umowy na bank finansujący realizację zawartych kontraktów.

Odpowiedź 3 WYJAŚNIENIE

Zapis § 16 ust. 9 istotnych postanowień umowy realizacyjnej (załącznik nr 1A do umowy ramowej) pozostaje bez zmian.

Pytanie 4

Załącznik   nr  1b   do  umowy   ramowej   -   istotne   postanowienia   umowy dostawy, § 6 ust. 13

Wnosimy o wyrażenie zgody na przelew wierzytelności z umowy na bank finansujący realizację zawartych kontraktów.

Odpowiedź 4 WYJAŚNIENIE

Zapis § 6 ust. 13 istotnych postanowień umowy dostawy (załącznik nr 1B do umowy ramowej) pozostaje bez zmian.

Pytanie 5

Załącznik nr 17 do SIWZ - wzór umowy ramowej, § 11 ust. 1 i 2

W § 11 ust. 1 Zamawiający wskazał, że zmiany są dopuszczalne w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach przewidzianych w Umowie ramowej. Prosimy o wyjaśnienie , czy przesłanki dokonania zmiany umowy określone w ust. 2 należy traktować jako okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1) Pzp? Jeśli tak, w ust. 1 prosimy dodać:

„W   przypadkach   przewidzianych   przepisami   ustawy   Prawo   zamówień   publicznych   oraz    w przypadkach przewidzianych w Umowie Ramowej, wymienionych w ust. 2 i 3 poniżej, dopuszcza się zmiany postanowień zawartej Umowy Ramowej w stosunku do treści oferty Wykonawcy".

Odpowiedź 5 WYJAŚNIENIE

Zapis §11 ust. 1 i 2 pozostaje istotnych postanowień umowy ramowej (załącznik nr 17 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Przesłanki zmiany umowy ramowej wskazane w §11 ust. 2 i kolejnych ustępach istotnych postanowień umowy ramowej są zmianami, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem zapisów art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 6

Załącznik nr 17 do SIWZ - wzór umowy ramowej, § 11 ust. 3 pkt 4) i 6)

Prosimy o wyjaśnienie, czy we wskazanych postanowieniach chodzi o te same terminy? Jeśli nie, prosimy o wyjaśnienie, o jakich terminach umownych/terminach wykonywania zobowiązań jest mowa (czym się różnią).

Odpowiedź 6 ZMIANA

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ

- wykreślając z istotnych postanowień umowy ramowej (załącznik nr 17 do SIWZ) § 11 ust. 3 pkt 4);

- wykreślając z istotnych postanowień umowy realizacyjnej (załącznik nr 1A do umowy ramowej) 
§ 23 ust. 3 pkt 4).

Pytanie 7

Załącznik nr 17 do SIWZ -  wzór umowy ramowej,§ 11 ust. 5

Zgodnie z § 11 ust. 5 i następne, na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyceny proponowanej zmiany Umowy Ramowej. Wskazana procedura niejako narzuca Wykonawcy obowiązek zaakceptowania wniosku Zamawiającego i ogranicza zakres uzgodnień Stron  do  wyceny  proponowanej  zmiany,  szczegółowego  opisu  i  sposobu  jej  przeprowadzenia.  W przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia, rozpoczyna się procedurę rozstrzygania sporów zgodnie z § 12 Umowy Ramowej. W związku z powyższym w naszej ocenie niezbędne jest wprowadzenie postanowień umożliwiających Wykonawcy wstępną ocenę zasadności złożonego przez Zamawiającego wniosku i odrzucenie wniosku, jeśli Wykonawca nie wyraża zgody na wdrożenie proponowanej zmiany. W takim przypadku dokonywanie przez Wykonawcę czynności określonych w ust. 6 będzie zbędne. Trzeba podkreślić, że w każdym przypadku w celu dokonania zmiany  umowy  niezbędne   jest  złożenie   swobodnego   oświadczenia   woli  przez  obie  strony. W przeciwnym  razie  kwestionowana   może   być   skuteczność   złożonego   oświadczenia   woli. W związku z tym proponujemy wprowadzenie postanowienia analogicznego do § 11 ust. 12,  zgodnie z którym Wykonawca ma prawo do niewyrażenia zgody na proponowaną przez Zamawiającego zmianę umowy.

Odpowiedź 7 WYJAŚNIENIE

Zapis § 11 ust. 5 istotnych postanowień umowy ramowej (załącznik nr 17 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Pytanie 8

Załącznik nr 17 do SIWZ -  wzór umowy ramowej, § 12

Prosimy o wyjaśnienie, czy członkowie Komisji Wspólnej będą wskazywani przez strony do każdego sporu oddzielnie , czy Komisja będzie miała charakter stały?

Odpowiedź 8 WYJAŚNIENIE

Zamawiający wyjaśnia, że Komisja Wspólna będzie miała charakter doraźny (jej członkowie powoływani do danego sporu).

Pytanie 9

Załącznik nr 2 do istotnych postanowień umowy realizacyjnej

W punkcie 1.14 i 11.16 Zamawiający wskazał wymagane terminy ważności gwarancji, które są  sprzeczne   z    kolejnymi    postanowieniami   umowy    dot.   terminów    zwrotu   zabezpieczenia   oraz z obowiązującymi przepisami. Zgodnie  z  art.  151  ust.  1  PZP,  Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie  wykonane, a kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń tytułu rękojmi za wady Zamawiający zwraca nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Terminy  określone  w  tym przepisie   są  terminami   maksymalnymi   i  nie  mogą   być   wydłużone.  W  związku   z  tym   wnosimy o zapisanie zgodnie z PZP, że  wymagany  termin  ważności  zabezpieczenia  dobrego  wykonania umowy  wynosi   30  dni  od  dnia  wykonania   zamówienia   i   uznania   go  za  należycie   wykonane,   a w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi za wady -   15 dni od dni upływu  okresu rękojmi za wady.

Odpowiedź 9 ZMIANA

Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 2 do istotnych postanowień umowy realizacyjnej:

- pkt I „Warunki gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wnoszonej jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Realizacyjnej” ppkt 14 otrzymuje następujące brzmienie:

Wymagany termin ważności gwarancji:

- dla należytego wykonania umowy (100% kwoty zabezpieczenia) - nie krócej niż 30 dni od dnia, w którym zgodnie z postanowieniami umowy powinno nastąpić podpisanie protokołu Odbioru Ostatecznego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń,

- dla należytego usunięcia wad w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości (30% kwoty zabezpieczenia) – od dnia, w którym zgodnie z postanowieniami umowy powinno nastąpić podpisanie protokołu Odbioru Ostatecznego przedmiotu umowy do 15 dnia upływu okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

- pkt II. ”Warunki poręczeń zabezpieczających należyte wykonanie Umowy Realizacyjnej” ppkt 16 otrzymuje następujące brzmienie:

Wymagany termin ważności poręczenia:

- dla należytego wykonania umowy (100% kwoty zabezpieczenia) - nie krócej niż 30 dni od dnia, w którym zgodnie z postanowieniami umowy powinno nastąpić podpisanie protokołu Odbioru Ostatecznego przedmiotu umowy,

- dla należytego usunięcia wad w okresie rękojmi za wady  i gwarancji jakości (30% kwoty zabezpieczenia) – od dnia, w którym zgodnie z postanowieniami umowy powinno nastąpić podpisanie protokołu Odbioru Ostatecznego przedmiotu umowy do 15 dnia od upływu okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Pytanie 10

Załącznik nr 1a do umowy ramowej-wzór umowy realizacyjnej,§ 1 pkt 12

Wnosimy o usunięcie z definicji siły wyższej słów „działania Zamawiającego podejmowane suwerennie". Dobrowolne działania jednej ze stron umowy nie mogą stanowić siły wyższej.

Odpowiedź 10 WYJAŚNIENIE

Zapis § 1 pkt 12 istotnych postanowień umowy realizacyjnej (załącznik nr 1a do umowy ramowej) pozostaje bez zmian.

Pytanie 11

Załącznik nr 1a do umowy ramowej - wzór umowy realizacyjnej, § 7 ust. 11

Wnosimy o usunięcie słów „lub terminu realizacji zobowiązań Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady". PZP nie dopuszcza możliwości  udzielenia  zabezpieczenia  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  na okres dłuższy niż sam czas obowiązywania rękojmi. Ewentualne niewykonanie przez  Wykonawcę zobowiązań z tytułu rękojmi za wady nie stanowi podstawy do przedłużenia zabezpieczenia. W związku z tym, uzyskanie takiego przedłużenia będzie  niemożliwe.

Odpowiedź 11 ZMIANA

Zamawiający zmienia treść SIWZ  - § 7 ust. 11 istotnych postanowień umowy realizacyjnej (załącznik nr 1a do umowy ramowej) otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku, gdy okres ważności udzielonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Realizacyjnej upływa przed odpowiednio planowanym terminem podpisania protokołu odbioru ostatecznego lub terminem upływu okresu rękojmi za wady, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do dostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Realizacyjnej z odpowiednio przedłużonym okresem ważności lub uzyskania przedłużenia terminu ważności dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Realizacyjnej do końca okresu,  w którym zgodnie z postanowieniami Umowy Realizacyjnej musi utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Realizacyjnej.

Pytanie 12

Załącznik nr 1a do umowy ramowej-wzór umowy realizacyjnej,§ 7 ust.14

Wnosimy o usunięcie ust. 14 w całości. W opisanej przez Zamawiającego procedurze Wykonawca musiałby de facto wnieść zabezpieczenie w wysokości 20 % wartości umowy, bowiem zawsze w przypadku  skorzystania  z  zabezpieczenia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  spłaty  na  rzecz podmiotu wystawiającego zabezpieczenie. Skorzystanie z zabezpieczenia w sposób nieuprawniony jest działaniem podejmowanym przez Zamawiającego na jego własne ryzyko i w związku z tym konsekwencji tego działania nie można przerzucać na Wykonawcę. Ponadto przepisy PZP nie dają podstawy aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało charakter odnawialny. Przedmiotowe  postanowienie  budzi istotne  wątpliwości  pod kątem zgodności z PZP i w związku   z tym powinno zostać usunięte.

Odpowiedź 12 WYJAŚNIENIE

Zapis §7 ust. 14 istotnych postanowień umowy realizacyjnej (załącznik nr 1a do umowy ramowej) pozostaje bez zmian.

Pytanie 13

Załącznik nr 1a do umowy ramowej -wzór umowy realizacyjnej,§ 9 ust. 4

Prosimy o potwierdzenie, że dopuszczalne będzie odebranie zobowiązania o zachowaniu poufności od inspektorów Zamawiającego.

Odpowiedź 13 ZMIANA

Zamawiający zmienia treść SIWZ - § 9 ust. 4 istotnych postanowień umowy realizacyjnej (załącznik nr 1a do umowy ramowej) otrzymuje brzmienie:

Jeśli inspekcje będą prowadzone w placówce Wykonawcy lub jego Podwykonawcy(-ów), inspektorom zagwarantowane zostaną wszelkie utrzymane w rozsądnych granicach ułatwienia i pomoc, w tym dostęp do rysunków i danych produkcyjnych, bez obciążania Zamawiającego kosztami.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że dopuszczalne będzie odebranie zobowiązania o zachowaniu poufności od inspektorów Zamawiającego o treści uprzednio uzgodnionej z Zamawiającym. Zobowiązanie do zachowania poufności nie może ograniczać uprawnień wynikających z realizacji umowy.

Pytanie 14

Załącznik nr 1a do umowy ramowej -wzór umowy realizacyjnej,§ 14 ust. 3

Wnosimy o dodanie w pierwszym zdaniu odesłania: ..Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji wskazanemu  w ust. 2 powyżej"

Odpowiedź 14 WYJAŚNIENIE

Zapis § 14 ust. 3 istotnych postanowień umowy realizacyjnej (załącznik nr 1a do umowy ramowej) pozostaje bez zmian.

Pytanie 15

Załącznik nr 1a do umowy ramowej-wzór umowy realizacyjnej,§ 20 ust. 5

Wnosimy, aby w ramach całego §20 traktującego o karach umownych Zamawiający zmienił podstawę do naliczenia kar umownych z „opóźnienia" na „zwłokę". Powyższe motywujemy faktem, że dopiero kwalifikowana forma opóźnienia powstała z winy Wykonawcy (zwłoka)  stanowi relewantną przesłankę dla roszczenia o zapłatę przedmiotowych kar umownych. W przypadku braku zgody na zmianę prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność wykonawcy opiera się na zasadzie winy i strony nie modyfikują odpowiedzialności Wykonawcy  na podstawie  art. 473 § 1 kc,  skoro  nie wskazano żadnych okoliczności, o których mowa w tym przepisie.

Odpowiedź 15 WYJAŚNIENIE

Zapisy § 20 istotnych postanowień umowy realizacyjnej (załącznik nr 1a do umowy ramowej) pozostają bez zmian.

Pytanie 16

Załącznik nr 1a do umowy ramowej -wzór umowy realizacyjnej,§ 20 ust. 8 i 9

Czy w opisanych przypadkach Cenę Towarów netto należy rozumieć jako cenę za dostawę pojazdów objętych daną umową realizacyjną?

Odpowiedź 16 WYJAŚNIENIE

Poprzez Cenę Towarów netto należy rozumieć cenę zdefiniowaną jako Cena Towarów w §15 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1A do umowy ramowej (istotne postanowienia umowy realizacyjnej).

Pytanie 17

Załącznik nr 1a do umowy ramowej -wzór umowy realizacyjnej,§ 21 ust. 1

Proponujemy, aby  rozwiązanie  umowy  w  przypadkach  określonych  w  ust.  1  mogło  nastąpić  po wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania zobowiązań i wyznaczenia dodatkowego terminu.

Odpowiedź 17 WYJAŚNIENIE

Zapis § 21 ust. 1 załącznika nr 1A do umowy ramowej (istotne postanowienia umowy realizacyjnej) pozostaje bez zmian.

Pytanie 18

Załącznik nr 1a do umowy ramowej - wzór umowy realizacyjnej, § 21 ust. 2.

Wnosimy o usunięcie postanowienia w całości. W zakresie, w jakim postanowienie dopuszcza rozwiązanie  umowy  w  przypadku  złożenia   wniosku   o   ogłoszenie   upadłości   Wykonawcy,  jest niezgodne z art. 83 Prawa upadłościowego. Natomiast ewentualny stan niewypłacalności Wykonawcy nie musi oznaczać niemożliwości wykonania zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego i z tego względu ta przesłanka również powinna być usunięta.

Odpowiedź 18 WYJAŚNIENIE

Zapis § 21 ust. 2 załącznika nr 1A do umowy ramowej (istotne postanowienia umowy realizacyjnej) pozostaje bez zmian. Prawo Zamawiającego do rozwiązania umowy nie dotyczy sytuacji, gdy zostanie złożony wniosek o upadłości Wykonawcy.

Pytanie 19

Załącznik nr 1a do umowy ramowej - wzór umowy realizacyjnej, § 21 ust. 4

Prosimy o potwierdzenie, że we wskazanym punkcie chodzi wyłącznie o niewykonanie Pierwszej Umowy Realizacyjnej z winy Wykonawcy.

Odpowiedź 19 WYJAŚNIENIE

Zamawiający nie potwierdza interpretacji podanej przez Wykonawcę. Zapis § 21 ust. 4 załącznika nr 1A do umowy ramowej (istotne postanowienia umowy realizacyjnej) pozostaje bez zmian.

Pytanie 20

Załącznik nr 1a do umowy ramowej -wzór umowy realizacyjnej,§ 23 ust. 2

Wnosimy o usunięcie postanowienia: ,,żadna z okoliczności, za które odpowiada Zamawiający nie może wynikać ani nie może być związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań   Wykonawcy".   W   przypadku    konieczności    wprowadzenia    zmian    do    umowy ze względu na okoliczności, za wystąpienie których odpowiada Zamawiający, brak odpowiedniej zmiany umowy może skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Wykonawcy,     nawet     bez     jego     winy.     Wystąpi     więc     szeroko     rozumiany     związek  z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Wykonawcy, ale - jak się wydaje - intencją Zamawiającego nie  było,  aby  stanowiło  to  przeszkodę  w  dokonaniu  zmiany  umowy.  W  przypadku  braku  zgody  Zamawiającego  na  dokonanie  wnioskowanej  modyfikacji,   prosimy o wyjaśnienie, jak wobec tego należy rozumieć przedmiotowe postanowienie umowne.

Odpowiedź 20 WYJAŚNIENIE

Zapis § 23 ust. 2 załącznika nr 1A do umowy ramowej (istotne postanowienia umowy realizacyjnej) pozostaje bez zmian.

Pytanie 21

Załącznik nr 1a do umowy ramowej - wzór umowy realizacyjnej, § 23 ust. 3

Prosimy o zapisanie, że zakres zmian może w szczególności dotyczyć wskazanych elementów. Pozwoli to stronom na większą elastyczność przy dokonywaniu zmian umowy.

Odpowiedź 21 WYJAŚNIENIE

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany przewidziane w SIWZ powinny mieć kształt jednoznacznych postanowień umownych. Zapis pozostaje bez zmian 
z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr 6.

Pytanie 22

Załącznik nr 1a do umowy ramowej - wzór umowy realizacyjnej, § 23 ust. 5

Zgodnie z § 23  ust.  5  i  następne,  na  wniosek  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany  jest do dokonania wyceny proponowanej zmiany Umowy Realizacyjnej. Wskazana procedura niejako narzuca Wykonawcy obowiązek zaakceptowania wniosku Zamawiającego i ogranicza zakres uzgodnień Stron do wyceny proponowanej zmiany, szczegółowego opisu i sposobu jej przeprowadzenia. W  przypadku  gdy  Strony  nie dojdą  do porozumienia,  rozpoczyna  się  procedurę rozstrzygania sporów zgodnie z § 24 Umowy Realizacyjnej (prosimy również o poprawienie błędnego odesłania). W związku z powyższym w naszej ocenie niezbędne jest wprowadzenie postanowień umożliwiających Wykonawcy wstępną ocenę zasadności złożonego przez Zamawiającego   wniosku   i   odrzucenie    wniosku,    jeśli    Wykonawca    nie    wyraża    zgody na wdrożenie proponowanej zmiany. W takim przypadku dokonywanie przez Wykonawcę czynności określonych   w   ust.    6    będzie    zbędne.    Trzeba    podkreślić,    że    w    każdym    przypadku w celu dokonania zmiany umowy niezbędne jest złożenie swobodnego oświadczenia woli przez obie strony. W przeciwnym razie kwestionowana może być skuteczność złożonego oświadczenia woli. W związku z tym proponujemy wprowadzenie postanowienia  analogicznego do § 23 ust. 12, zgodnie  z którym Wykonawca ma prawo do niewyrażenia zgody na proponowaną przez Zamawiającego zmianę umowy.

Odpowiedź 22 WYJAŚNIENIE

Zapis § 23 ust. 5 załącznika nr 1A do umowy ramowej (istotne postanowienia umowy realizacyjnej) pozostaje bez zmian.

Pytanie 23

Załącznik nr 1a do umowy ramowej -wzór umowy realizacyjnej,§ 23 ust. 18.

Wnosimy  o  usunięcie  wskazanego   punktu.   Opisana   procedura   jest   bardziej   wymagająca niż   w   toku   zwykłej   realizacji   umowy.   Ewentualnie   w   przypadku   braku   zgody   prosimy   o wyjaśnienie , czy  ta  procedura  miałaby  mieć  zastosowanie  w  każdym  przypadku  czy  tylko  w razie zmiany wynagrodzenia wykonawcy?

Odpowiedź 23 WYJAŚNIENIE

Zapis § 23 ust. 18 załącznika nr 1A do umowy ramowej (istotne postanowienia umowy realizacyjnej) pozostaje bez zmian. Wskazana w powołanym zapisie procedura będzie miała zastosowanie 
w przypadku gdy zmiana umowy związana jest ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy.

Pytanie 24

Załącznik nr 1b do umowy ramowej, § 1 ust. 4

Prosimy o poprawienie omyłki w tekście (powtórzenie).

Odpowiedź 24 ZMIANA

Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy i dokonuje zmiany § 1 ust. 4 załącznika nr 1B do umowy ramowej (istotne postanowienia umowy dostawy) wykreślając powtórzone sformułowanie. Tym samym § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

W przypadku gdyby w trakcie obowiązywania Umowy okazało się, że do wykonywania czynności profilaktyczno-naprawczych konieczny jest zakup materiałów w większej ilości niż wskazane w załączniku nr 1 lub nr 2, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednio większej ilości materiałów na własny koszt i ryzyko, w terminie do 3 dni od przekazanego przez Zamawiającego powiadomienia na zasadach określonych w niniejszej umowie, chyba że Wykonawca wykaże, iż konieczność zastosowania do czynności profilaktyczno-naprawczych większej ilości materiałów nie wynika z okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność takich jak w szczególności zmiany w dokumentacji technicznej lub niedoszacowanie ilości zużywanego materiału wskazanych przez Wykonawcę w załączniku nr 1 lub nr 2. W przypadku niedostarczenia materiałów we wskazanym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu materiałów u innego dostawcy na koszt Wykonawcy.

Pytanie 25

Załącznik nr 1b do umowy ramowej, § 7 ust. 1

Wnosimy, aby w ramach całego § 7 traktującego o karach umownych Zamawiający zmienił podstawę do naliczenia kar umownych z „opóźnienia" na" zwłokę". Powyższe motywujemy faktem, że dopiero kwalifikowana forma opóźnienia powstała z winy Wykonawcy (zwłoka) stanowi relewantną    przesłankę    dla     roszczenia     o     zapłatę     przedmiotowych    kar     umownych. W przypadku braku zgody na zmianę prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność wykonawcy opiera się na zasadzie winy i strony nie modyfikują odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie  art. 473 § 1 kc, skoro nie wskazano żadnych okoliczności , o których mowa w tym przepisie.

Odpowiedź 25 WYJAŚNIENIE

Zapis § 7 ust. 1 załącznika nr 1B do umowy ramowej (istotne postanowienia umowy dostawy) pozostaje bez zmian.

Pytanie 26

Załącznik nr 1b do umowy ramowej, § 8 ust. 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy chodzi o trzykrotne zgłoszenie reklamacji na tę samą wadę lub ten sam element? Wskazujemy, że trzykrotne zgłoszenie reklamacji na różne elementy dostarczane 
w ramach zamówienia nie świadczy o nienależytym wykonaniu umowy i nie powinno stanowić podstawy jej rozwiązania.

Odpowiedź 26 ZMIANA

Zamawiający zmienia treść SIWZ - § 8 ust. 3 załącznika nr 1B do umowy ramowej (istotne postanowienia umowy dostawy) otrzymuje brzmienie:

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności niedotrzymania terminów dostawy przedmiotu zamówienia lub powtarzających się reklamacji tj. co najmniej trzykrotnego zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji dotyczących złej jakości przedmiotu zamówienia tego samego rodzaju.

Pytanie 27

1. Rozdział III ust.1 pkt. 1.4 ppkt. 1.4.1 – Wnioskujemy o zmianę treści na następujący:

„Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia zdolności technicznej Wykonawca, wykazał się doświadczeniem, że posiada niezbędne doświadczenie w produkcji taboru szynowego, tj. wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał i przekazał do eksploatacji, co najmniej 15 fabrycznie nowych tramwajów, złożonych z minimum 3 członów każdy, częściowo (min. 70 %) lub całkowicie niskopodłogowych, napędzanych silnikami prądu przemiennego, spośród których co najmniej dla jednego tramwaju Wykonawca uzyskał dokument potwierdzający dopuszczenie tramwaju do eksploatacji na obszarze UE (Unii Europejskiej), lub pojazdów szynowych w ilości minimum 30 sztuk o wartości minimum 150 000 000 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100)

2. Rozdział III ust.1 pkt. 1.4 ppkt. 1.4.2 – Wnioskujemy o zmianę treści na następujący:

„Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia zdolności technicznej Wykonawca, wykazał się doświadczeniem, że świadczył usługi opieki technicznej polegające co najmniej na usuwaniu usterek i wad oraz wymianie części i podzespołów, przez okres kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dla co najmniej 15 sztuk fabrycznie nowych wieloczłonowych tramwajów, napędzanych silnikami prądu przemiennego, częściowo lub całkowicie niskopodłogowych, z wózkiem/wózkami zabudowanymi w części niskiej podłogi lub pojazdów szynowych.

Zmiana treści SIWZ zgodnie z powyższym wnioskiem poszerzy krąg potencjalnych wykonawców przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu merytorycznego składanych ofert.

Odpowiedź 27 WYJAŚNIENIE

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w zakresie potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej.

Pytanie 28

## Załącznik nr 1 do SIWZ, Specyfikacja techniczna tramwaju (STT). Rozdz. I. Punkt 17.

W związku z rozwojem technologii i możliwościami skutecznego zabezpieczenia konstrukcji stalowej powłokami antykorozyjnymi wnioskujemy o możliwość zastosowania do budowy szkieletu wagonu stali  o  podwyższonej  wytrzymałości  mechanicznej   jak  i  staliwa.  Zastosowanie   staliwa  i  stali  o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej korzystnie wpłynie na zmniejszenie masy, a także ułatwi  uzyskanie   wysokiej  jakości  konstrukcji  pudła,   co  niewątpliwie   przełoży   się  na  długą   i bezproblemową eksploatację.

Odpowiedź 28 WYJAŚNIENIE

Pkt I.17 STT (załącznika nr 1 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Pytanie 29

## Załącznik nr 1 do SIWZ, STT. Rozdz. IlI. Punkt  1.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania. Jaka jest maksymalna wysokość peronu mierzona od pgs? Jaka jest minimalna odległość krawędzi peronu od osi toru? Czy występują perony przystankowe  na łukach torów? Jeżeli perony zlokalizowane  są także na łukach torów  prosimy  o podanie wysokości peronu od pgs oraz odległości krawędzi peronu od osi toru.

Odpowiedź 29 WYJAŚNIENIE

Wagon musi spełniać wymagania określone w STT w szczególności pkt I.4., I.5. I.6 i I.7. załącznika nr 1 do SIWZ. Właścicielem infrastruktury torowej jest ZDMK (Zarząd Dróg Miasta Krakowa).

Pytanie 30

Załącznik nr 1 do SIWZ, STT. Rozdz. IlI. Punkt 2.

Prosimy  o  potwierdzenie,  że   perony   przystankowe   występujące   w   infrastrukturze torowej, na której eksploatowane będą tramwaje, spełniają wymagania przywołanej w Rozdziale IlI. Punt. 2, normy PN-K-92009.

Odpowiedź 30 WYJAŚNIENIE

Przedmiotem zamówienia są tramwaje spełniające wymagania określone w pkt I.4., I.5. I.6 i I.7. załącznika nr 1 do SIWZ.

Pytanie 31

# Załącznik nr 1 do SIWZ, STT. Rozdz. IV. Punkt 2.

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestii szerokości wagonu nadrzędnym jest wymóg zachowania szerokości 2,4 m na wysokości progu drzwi dwustrumieniowych i wagon poniżej tej wysokości, może mieć szerokość mniejszą niż 2,4 m. W związku z tym prosimy o odpowiednią korektę i nadanie treści: "Szerokość wagonu mierzona na wysokości obniżonej podłogi musi wynosić 2,4 m. Szerokość 2, 4 m jest wymagana również na dolnych krawędziach ścian bocznych. Przez dolną krawędź ściany bocznej, na której szerokość wagonu nie może być mniejsza niż 2,4m, należy rozumieć krawędź ściany bocznej na wysokości progu drzwi dwustrumieniowych w strefie niskopodłogowej. Dolna krawędź płata drzwi w stanie otwartym nie może być niżej niż 220 mm nad PGS w najbardziej niekorzystnych warunkach obciążenia i zużycia elementów wagonu."

Odpowiedź 31 WYJAŚNIENIE

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w STT załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie 32

# Załącznik nr 1 do SIWZ, STT. Rozdz. XII. Punkt 9.

Układ umożliwiający odhamowanie wszystkich wózków za pomocą jednej pompki ręcznej znacznie skomplikuje układ hamulcowy, ponadto większość standardowych rozwiązań oferowanych przez producentów układów hamulcowych nie oferuje takiej funkcjonalności. Sytuacje w której istniałaby potrzeba odhamowania tramwaju taką pompką występują bardzo rzadko, proponujemy więc zmianę zapisu dopuszczającą odhamowanie każdego wózka z osobna przy użyciu przenośnej hydraulicznej pompy ręcznej dostępnej w kabinie prowadzącego.

Odpowiedź 32 WYJAŚNIENIE

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ, pkt XII.9 STT.

Pytanie 33

# Załącznik nr 1 do SIWZ, STT. Rozdz. XII. Punkt 12.

Prosimy o· potwierdzenie, że holowany może być wyłącznie tramwaj włączony tzn. pojazd jest odhamowany elektrycznie, a w pojeździe znajduje się osoba uprawniona do prowadzenia pojazdu oraz ma wciśnięty czuwak przez co pojazd „wykonuje jazdę". Ta funkcjonalność umożliwia załączenie świateł pozycyjnych oraz możliwość wdrożenia hamowania.

Odpowiedź 33 WYJAŚNIENIE

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 34

# Załącznik nr 1 do SIWZ, STT. Rozdz. XIII. Punkt  3.

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  za  obrotowy  uzna  również  wózek   jezdny,  który nie posiada czopa skrętu ani belki bujakowej i połączony jest z pudłem wagonu poprzez układ cięgien/prowadników i elementów gumowych lub gumowo-metalowych.

Odpowiedź 34 WYJAŚNIENIE

Za wózek obrotowy Zamawiający uzna wózek spełniający definicję zawartą w załączniku nr 1 do SIWZ, pkt XIII.3 STT.

Pytanie 35

# Załącznik nr 1 do SIWZ, STT. Rozdz. XIII. Punkt  9.

Wnioskujemy zmianę zapisów i dopuszczenie umieszczenia zbiornika piasku układu piaskowania także w innym miejscu niż pod siedzeniami z zasypem piasku umiejscowionym powyżej dolnej linii okien na wysokości zapewniającej ergonomiczną obsługę z poziomy pgs. Rozwiązanie to także uniemożliwi grawitacyjne wysypywanie się piasku z rury (rura skierowana pod kątem - w dół).

Odpowiedź 35 WYJAŚNIENIE

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w pkt XIII.9 STT.

Pytanie 36

# Załącznik nr 1 do SIWZ, STT. Rozdz. XXIV. punkt 1.

Wymóg   z   pkt.   1.2.   mówi   o   konieczności   holowania    pojazdu   z   pełnym    zapełnieniem  na pochyleniu 5%. Wymóg jest problematyczny ze względu na ograniczone warunki przyczepności oraz konieczność  zwiększenia siły       pociągowej   ponad  wymogi  wynikające z warunków codziennej eksploatacji, ale przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo przewożonych pasażerów. Prosimy o dostosowanie wymogu, tak aby dotyczył holowania pojazdu próżnego (bez pasażerów).

Odpowiedź 36 WYJAŚNIENIE

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w XXIV.1 STT.

Pytanie 37

# Załącznik nr 1 do SIWZ, STT. Rozdz. XXIV.  Punkt 2.

Wymóg z pkt. 2 mówi o konieczności zapewnienia holowania pojazdu pustego na odcinku 3 km z baterii zasobnika. Dodatkowo postawiono wymóg holowania pojazdu na pochyleniu. Wymogi te mogą prowadzić do przewymiarowania baterii (mocowo oraz energetycznie), co ma przełożenie na koszty takiego układu. Prosimy o rezygnację z powyższych zapisów.

Odpowiedź 37 WYJAŚNIENIE

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt XXIV.2 STT.

Pytanie 38

Załącznik nr 17 do SIWZ, UMOWA RAMOWA, §4 (Cena] ust. 1, 2, 4

Proponujemy zapisać, że stawka VAT to stawka obowiązująca w dniu podpisania Umowy. Jeżeli zmianie ulegnie stawka VAT, to do ceny netto zostanie doliczony VAT według innej stawki obowiązującej w dniu dokonania  sprzedaży.

Odpowiedź 38 WYJAŚNIENIE

Cena oferty jest ceną brutto tj. ceną uwzględniającą podatek VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie między złożeniem oferty a zawarciem umowy, stanowić to będzie istotną 
i dopuszczalną zmianę umowy zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 1 załącznika nr 17 do SIWZ (istotne postanowienia umowy ramowej). Zapis § 4 pozostaje bez zmian.

Pytanie 39

Załącznik nr 17 do SIWZ, UMOWA RAMOWA, §11 [Zmiany Umowy Ramowej] ust. 4

Postanowienia umowne dopuszczają zmianę ceny w przypadku zmian mających wpływ na koszty wykonania. Zmiana stawki podatku VAT, o której mowa w pkt 4.1 nie powinna mieć wpływu na koszty    wykonania    zamówienia,    ponieważ     VAT     nie     jest     kosztem.     Oznacza   to,  że w przypadku zmiany stawki VAT zmianie powinna ulec cena brutto a cena netto powinna pozostać bez zmian. Prosimy o doprecyzowanie .

Odpowiedź 39 WYJAŚNIENIE

Zapis § 11 ust. 4 załącznika nr 17 do SIWZ (istotne postanowienia umowy ramowej) pozostaje bez zmian.

Pytanie 40

Załącznik nr 1A do UMOWY RAMOWEJ. UMOWA REALIZACYJNA, §15 [Cena Towarów] ust.  1, 2.

Proponujemy zapisać, że stawka VAT to stawka obowiązująca w dniu podpisania Umowy. Jeżeli zmianie ulegnie stawka VAT, to do ceny netto zostanie doliczony VAT według innej stawki obowiązującej w dniu dokonania sprzedaży.

Odpowiedź 40 WYJAŚNIENIE

Zapis § 15 ust. 1 i 2  załącznika nr 1A do umowy ramowej (istotne postanowienia umowy realizacyjnej) pozostaje bez zmian.

Pytanie 41

Załącznik nr 1A do UMOWY RAMOWEJ. UMOWA REALIZACYJNA, §15 pkt 3.

Czy  przez  „cenę  towarów"  należy  rozumieć  cenę  brutto  zgodnie  z  definicją   przedstawioną   w §1 pkt 1)?

Odpowiedź 41 WYJAŚNIENIE

Cena Towarów jest zdefiniowana w §1 pkt 1 załącznika nr 1A do umowy ramowej (istotne postanowienia umowy realizacyjnej) jako cena płatna przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za pełne i należyte wykonanie jego zobowiązań wynikających z Umowy Realizacyjnej i ma swoją wartość zarówno jako cena netto i brutto (§15 ust. 1).

Pytanie 42

Załącznik nr 1A do UMOWY RAMOWEJ. UMOWA REALIZACYJNA, §16 ust 1.

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza określenie „prawidłowo" wystawiona faktura? Faktury zostaną wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami i będą zawierały wszystkie elementy określone w ustawie o VAT. Prosimy o sprecyzowanie czy i jakie dodatkowe elementy/informacje powinna zawierać faktura, aby brak któregokolwiek z nich nie spowodował opóźnienia w płatności.

Odpowiedź 42 WYJAŚNIENIE

Prawidłowa faktura oznacza fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami załącznika nr 1A do umowy ramowej (istotne postanowienia umowy realizacyjnej).

Pytanie 43

Załącznik nr 1A do UMOWY RAMOWEJ. UMOWA REALIZACYJNA, §16 ust 8

Za dzień zapłaty należy przyjąć datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy a nie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Dopiero wówczas, kiedy pieniądze znajdują się  na rachunku bankowym Wykonawcy może on nimi dysponować. Dodatkowo data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego nie będzie znana Wykonawcy , co może spowodować dodatkowe problemy w przypadku ewentualnego naliczania odsetek z tytułu opóźnienia w płatnościach. Wskazujemy, że reguła ta wyinterpretowana jest z art. 454 Kodeksu cywilnego. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt IlI CZP 164/94, stwierdził, że przepis ten wprawdzie wprost reguluje problematykę miejsca wykonania zobowiązania, jednak - co nie budzi wątpliwości - dotyczy także chwili spełnienia świadczenia. Skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest, mówiąc najogólniej, obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie - tą samą kwotą - rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela stosownego wpisu po stronie credit ("ma"), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie do swobodnego rozporządzania  objętymi wpisem   środkami   pieniężnymi.   W  efekcie   uznanie   rachunku   wierzyciela   realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. Uznać należy zatem, że dopiero z chwilą uznania kwoty na rachunku wierzyciela następuje umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania. Mając na uwadze powyższe wnosimy o modyfikację postanowienia.

Odpowiedź 43 WYJAŚNIENIE

Zapis § 16 ust. 8 załącznika nr 1A do umowy ramowej (istotne postanowienia umowy realizacyjnej) pozostaje bez zmian.

Pytanie 44

Załącznik nr 1A do UMOWY RAMOWEJ. UMOWA REALIZACYJNA, §23 ust. 4.1)

Proponujemy doprecyzować, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena towarów brutto a cena towarów netto pozostanie bez zmian i nie będzie to wymagała zgody którejkolwiek ze stron. Dodatkowo zmiana stawki VAT nie będzie miała wpływu na koszty  wykonania zamówienia, bo VAT nie jest kosztem

Odpowiedź 44 WYJAŚNIENIE

Cena oferty jest ceną brutto tj. ceną uwzględniającą podatek VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie między złożeniem oferty a zawarciem umowy, stanowić to będzie istotną 
i dopuszczalna zmianę umowy zgodnie z § 23 ust. 4 pkt 1 załącznika nr 1A do umowy ramowej (istotne postanowienia umowy realizacyjnej). Zapis § 23 ust. 4 pkt 1 pozostaje bez zmian.

Pytanie 45

Załącznik nr 3 do SIWZ. Warunki gwarancji i serwisu.

Prosimy  o  potwierdzenie,   że   Zamawiający   nieodpłatnie   udostępni   Wykonawcy   stanowiska  w halach tramwajowych i magazyn na potrzeby wykonywania napraw gwarancyjnych tramwajów?

Odpowiedź 45 WYJAŚNIENIE

Zamawiający zapewni dostęp do kanału przeglądowego, podnośników i suwnicy. Forma udostępnienia będzie uzgodniona z wybranym Wykonawcom po podpisaniu umowy realizacyjnej.

Pytanie 46

Załącznik nr 1 do SIWZ. STT. Rozdział XXI. Obsługa techniczna. Punkt 1.

Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie „Wagon musi być tak skonstruowany i wykonany, aby obsługi techniczne najniższego poziomu były wykonywane nie częściej, niż co 25 000 km przebiegu" nie dotyczy takich czynności obsługowych jak czyszczenie lub wymian filtrów układu klimatyzacji, cyklicznych kontroli  odbieraka  prądu  oraz  obsługi  kasowników  i  automatu biletowego. W wymienionych podzespołach bardzo duży wpływ na czas prawidłowej eksploatacji mają czynniki zewnętrzne takie jak czas pracy, jakość powietrza zależna od pór roku, stan sieci czy ilość obsługiwanych pasażerów.

Odpowiedź 46 WYJAŚNIENIE

Zamawiający wymaga, by wagon był tak skonstruowany i wykonany, aby obsługi techniczne najniższego poziomu były wykonywane nie częściej, niż co 25 000 km przebiegu.

Pytanie 47

SIWZ Rozdział XII. Punkt 12; Załącznik nr 1 do SIWZ. Rozdział X. Punkt 2.3.

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  zastosowane   w  tramwaju   kolejne   (ponad   wymagane   w  SIWZ   -  5 szt.) drzwi o szerokości w świetle min. 1400mm, za które Wykonawca może w ocenie parametrów technicznych - Kryterium VIII punkt 8) - uzyskać 5%, muszą znajdować  się  na  ścianie  równoległej do osi podłużnej wagonu tramwajowego i tym samym spełniać wymagania  zawarte  w      rozdziale      X      załącznika      nr      1      do      SIWZ      punkt.      2.3.     ,,drzwi   pasażerskie o szerokości (w świetle otwartych drzwi) min. 1300 mm muszą znajdować się na ścianie równoległej do osi podłużnej wagonu tramwajowego".

Odpowiedź 47 WYJAŚNIENIE

Zamawiający wymaga by drzwi dwustrumieniowe spełniały wymogi zapisu punktu X.2.3 załącznika nr 1 do  SIWZ  (STT).

Pytanie 48

Załącznik nr 1 do SIWZ. STT. Rozdział I. Punkt   2.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego:

„W razie  wejścia   w życie  nowych   obowiązujących  wersji  rozporządzeń   przed  dniem  dostawy, wagony muszą spełniać również wymagania określone w nowych Rozporządzeniach."

W związku z tym, że na tym etapie nie można przewidzieć, czy w okresie obowiązywania umowy ramowej wejdą	w życie	jakiekolwiek zmiany rozporządzeń, prosimy o potwierdzenie, że w razie wejścia w życie nowych/zmienionych przepisów wykonawca będzie mógł skorzystać z możliwości, jakie ewentualnie wynikać będą z przepisów przejściowych w zakresie odstąpienia od stosowania nowych wymagań. Wskazujemy, że przepisy dotyczące homologacji  pojazdów szynowych  często  dopuszczają  możliwość  odstąpienia  od  stosowania  nowych  przepisów,  jeśli w chwili ich wejścia w życie projekt jest już realizowany. Podkreślamy,  że  w  takim  przypadku pojazdy dalej będą zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach.

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że zmiana rozporządzeń będzie stanowiła przesłankę zmiany umowy, zgodnie z §  23 wzoru umowy  realizacyjnej.

Odpowiedź 48 WYJAŚNIENIE

W razie wejścia w życie nowych obowiązujących wersji rozporządzeń przed dniem dostawy, wagony muszą spełniać również wymagania określone w nowych Rozporządzeniach.

Zmiana Rozporządzeń może stanowić przesłankę zmiany umowy, zgodnie z §  23 wzoru umowy  realizacyjnej.

Pytanie 49

SIWZ Rozdział IlI ust. 1 pkt 1.3 SIWZ.

Zamawiający  ustanowił  warunek  dotyczący  sytuacji  finansowej  wykonawców  w  taki  sposób,  że  wymagane  jest  posiadanie  zdolności  kredytowej  lub  środków  finansowych   w  wysokości  co najmniej 150 000 000 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej, określony przez Zamawiającego warunek należy uznać za nadmiernie wygórowany. Nawet w postępowaniu na  dostawę  50  tramwajów  (nr  postępowania  FZ-281-184/15,) które nie miało charakteru postępowania o zawarcie umowy ramowej, zamawiający uznał za wystarczające posiadanie zdolności kredytowej  lub środków  finansowych  w wysokości 100 000 000 zł. Z kolei w postępowaniu na dostawę 36 tramwajów (nr postępowania FZ-281-128/12) wystarczające było posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 42 000 000 zł. Powyższe przykłady pokazują, że ustalony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu - biorąc pod uwagę fakt, że jedynym gwarantowanym zamówieniem jest dostawa 10 tramwajów, a ewentualne pozostałe umowy realizacyjne będą zawarte w późniejszym terminie -  jest nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. W związku z tym wnosimy o zmniejszenie wymaganej zdolności kredytowej lub środków finansowych do kwoty 50 000 000 zł . Są to środki wystarczające nie tylko do zrealizowania pierwszej umowy realizacyjnej. ale także kolejnych umów, realizowanych  w terminach określonych w dokumentacji przetargowej. Pozwoli to również na zachowanie uczciwej konkurencji  w  postępowaniu  i  dopuszczenie  do   udziału  tych   podmiotów,   które   są  zdolne  do wykonania zamówienia.

Odpowiedź 49 WYJAŚNIENIE

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w zakresie potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji finansowej.

Pytanie 50

Załączniki nr 13 oraz nr 14 do SIWZ.

Wnioskujemy o usunięcie  z  tabel  z  wykazem  materiałów  eksploatacyjnych  kolumny  opisanej  "nr katalogowy/nazwa producenta." Uważamy, że na etapie składania ofert dane te nie stanowią istotnej informacji  dla  Zamawiającego.  Wykonawca   jest  zobowiązany   udostępnić   szczegółową dokumentację techniczną wraz z pojazdami.

Odpowiedź 50 WYJAŚNIENIE

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 13 oraz nr 14 do SIWZ w związku z postanowieniem §1 ust. 4 umowy ramowej (załącznik nr 17 do SIWZ)  i treścią załącznika nr 1B do umowy ramowej (Istotne Postanowienia Umowy Dostawy).

Pytanie 51

Załącznik nr 1A do Umowy Ramowej (Umowa Realizacyjna), § 20 Odpowiedzialność

Zamawiający w §20 ust. 12 wskazuje, że „Kary wskazane w ust. 9 i 10 mają charakter rozłączny”. Prosimy o potwierdzenie czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i czy Zamawiającemu nie chodziło o ust. 10 i 11.

Odpowiedź 51 ZMIANA

W §20 ust. 12 załącznika nr 1A do Umowy Ramowej (Istotne Postanowienia Umowy Realizacyjnej) prawidłowe odniesienie powinno było dotyczyć ust. 10 i 11. Tym samym Zamawiający zmienia treść §20 ust. 12 załącznika nr 1A do Umowy Ramowej w następujący sposób:

Kary wskazane w ust. 10 i  11 mają charakter rozłączny.

Pytanie 52

Załącznik nr 1A do Umowy Ramowej (Umowa Realizacyjna), § 20 Odpowiedzialność

Zamawiający w §20 ust. 16 wskazuje, że „Kary wskazane w ust. 13 i 14 mają charakter rozłączny”. Prosimy o potwierdzenie czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i czy Zamawiającemu nie chodziło o ust. 14 i 15.

Odpowiedź 52 ZMIANA

W §20 ust. 16 załącznika nr 1A do Umowy Ramowej (Istotne Postanowienia Umowy Realizacyjnej) prawidłowe odniesienie powinno było dotyczyć ust. 14 i 15. Tym samym Zamawiający zmienia treść §20 ust. 16 załącznika nr 1A do Umowy Ramowej w następujący sposób:

Kary wskazane w ust. 14 i  15 mają charakter rozłączny.

Pytanie 53

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt XXI.4. Specyfikacji Technicznej Tramwaju

Zamawiający wymaga „Wykonawca musi wyspecyfikować i dostarczyć z wagonami narzędzia specjalne niezbędne do konserwacji i przeglądów wagonu (3 komplety). Jako narzędzia specjalne rozumie się takie narzędzia, które nie są dostępne powszechnie w handlu. Są to w szczególności: oprzyrządowanie do wymiany kół biegowych, przyrządy do diagnostyki układów elektrycznych, systemów hamowania, wentylacji, klimatyzacji, itp.”

Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca może korzystać z narzędzi specjalnych niezbędnych do konserwacji i przeglądów wagonów, które są już w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności z oprzyrządowania do wymiany kół biegowych oraz przyrządów do diagnostyki układów elektrycznych, systemów hamowania, wentylacji, klimatyzacji, i w takim razie nie dostarczać ich w ramach niniejszego postepowania.

Odpowiedź 53 WYJAŚNIENIE

Wykonawca ma dostarczyć z wagonami narzędzia specjalne niezbędne do konserwacji 
i przeglądów wagonów wg zapisów SIWZ.

Pytanie 54

Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt 2 (Współczynnik gotowości technicznej) i punkt 3 (współczynnik niezawodności)

W załączniku nr 8 Zamawiający przedstawia sposób liczenia obu wskaźników. Przy współczynniku gotowości technicznej litera T oznacza: „całkowity czas pozostawania tramwaju w eksploatacji w godzinach, liczony w cyklach kolejnych 12 miesięcy eksploatacji od początku eksploatacji.”

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w obu przypadkach litera T oznacza to samo.

Odpowiedź 54 WYJAŚNIENIE

W każdym wzorze zdefiniowano odrębnie identyfikację litery T zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Pytanie 55

Załącznik nr 13 do SIWZ

W załączniku nr 13 do SIWZ Zamawiający wymaga przedstawienia „Wykaz/zestawienie materiałów eksploatacyjnych do prac obsługowo – naprawczych dla wagonu tramwajowego posiadającego możliwość jazdy bez zasilania z sieci trakcyjnej 600 V DC (BEZ ZASOBNIKA ENERGII)”. Prosimy o potwierdzenie oczywistej omyłki pisarskiej i poprawienie tytułu załącznika na „Wykaz/ zestawienie materiałów eksploatacyjnych do prac obsługowo – naprawczych dla wagonu tramwajowego nieposiadającego możliwości jazdy bez zasilania z sieci trakcyjnej 600V DC (BEZ ZASOBNIKA ENERGII).”

Odpowiedź 55 WYJAŚNIENIE

Wszystkie wagony powinny mieć możliwość jazdy bez zasilania z sieci trakcyjnej 600V DC.

Załącznik nr 13 do SIWZ dotyczy wagonu tramwajowego, o którym mowa w pkt IV.9.2 STT, nie wyposażonego w ZASOBNIK ENERGII. Opis załącznika nr 13 do SIWZ nie zawiera omyłki pisarskiej 
i pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 14 do SIWZ dotyczy wagonu tramwajowego, o którym mowa w pkt IV.9.1 STT,  wyposażonego w ZASOBNIK ENERGII.

Pytanie 56

dot. załącznika 1a systemy informatyczne, pkt XII, 4

Zamawiający wymaga by system zliczania pasażerów działał w sposób bezobsługowy. Jednocześnie Zamawiający wymaga by dane do systemu zliczania pasażerów były wysyłane przez komputer pokładowy. W rozumieniu wykonawcy tego typu konfiguracja systemu nie jest konfiguracją bezobsługową (system zliczania pasażerów jest zależny od danych przesyłanych z komputera pokładowego). W celu zagwarantowania bezobsługowości i kompatybilności systemu, proponujemy następującą architekturę systemu:

a. System zliczania pasażerów w pojeździe (wyposażony w komputer do zbierania danych, czujniki, konieczne okablowanie i własną antenę WLAN/GPS) zbiera wyłącznie dane surowe (wejścia, wyjścia, godzina otwarcia i zamknięcia drzwi, koordynaty GPS przystanków, odległość między przystankami) i opcjonalnie może być zasilany danymi np. z komputera informacji pasażerskiej. W przypadku awarii komputera systemu informacji pasażerskiej system zliczania pasażerów może nadal rejestrować dane surowe dotyczące potoków pasażerskich.

b. Przyporządkowanie danych surowych (pochodzących z pojazdu) do danych z rozkładu jazdy (numer brygady, rozkładowy czas odjazdu, rozkładowy czas przejazdu, nazwy przystanków itd.) ma miejsce na serwerze w aplikacji do analizy danych dotyczących potoków pasażerskich, która już jest użytkowania przez Zamawiającego

Czy Zamawiający akceptuje proponowaną architekturę systemu?

Odpowiedź 56 WYJAŚNIENIE

Zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Za system bezobsługowy uznaje się system niewymagający ingerencji prowadzącego pojazd w trakcie wykonywania pomiarów.

Pytanie 57

Zwracamy się z prośbą zmiany treści jednego z punktów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ

XIII. Układ jezdny

1. ,,Wymagane jest, aby wagon posiadał wózki z ramą wewnętrzną tzn. koła muszą być umieszczone na zewnątrz podłużnicy ramy. Preferowane jest umieszczenie silnika i przekładni wewnątrz ramy wózka napędowego".

Proponujemy modyfikacje pkt. XIII. Układ jezdny w następujący sposób

- Wymagane jest, aby wagon posiadał wózki z ramą wewnętrzną tzn. koła muszą być umieszczone na zewnątrz podłużnicy ramy. Dopuszczalne jest umieszczenie silnika i przekładni wewnątrz lub na zewnątrz ramy wózka napędowego

Odpowiedź 57 WYJAŚNIENIE

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 1 do SIWZ pkt. XIII. Układ jezdny, pkt.1.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: LZ-281-54/18.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1 x strona internetowa + załączniki:

1) zmieniony załącznik nr 19 do SIWZ

2) zmieniony załącznik nr 2 do istotnych postanowień umowy realizacyjnej

1 x aa